## Slide 1: タイミング用途で高まるGNSSの役割と QZSSへの期待
古野電気株式会社
システム機器事業部 企画課
酒井
2018年8月1日

## Slide 2: タイミング用GNSS受信機とは？
ハードは共通 ソフトは専用
※ハード側に1PPS出力回路など、タイミングを出力する手段は必要です
タイミング・モジュール
ロケーション用ソフト
タイミング用ソフト
GNSS受信チップ
ロケーション・モジュール
TCXO
SAWフィルター FlashROM
主要部品

## Slide 3
Road
Timing & Synchronisation
8,500万台
33万台
台数ベースの市場規模は250分の1
出展 GNSS MARKET REPORT ISSUE 5（GSA）
https://www.gsa.europa.eu/market/market-report
市場規模
2017年

## Slide 4: GT-87
時刻の出し方は時報と同じ
タイミングモジュール
時刻データ
2018年7月26日10時59分58秒
2018年7月26日10時59分59秒
2018年7月26日11時00分00秒
:
１秒パルス（1PPS）
ピ
ピ
ピ
ポーン
午前11時ちょうどを お知らせします
データ出力
パルス出力
2018年7月26日11時00分00秒
データ
パルス
データ出力の後に立ち上がるパルス がUTC（協定世界時）に同期
GNSS

## Slide 5: 固定点で使います
汎用GNSS受信機
タイミング用GNSS受信機
移動体で使う
位置を知る 速度を知る 時刻を知る
固定点で使う
極めて正確な時刻を知る
極めて正確
秒 | ミリ秒 | マイクロ秒 | ナノ秒

## Slide 6: 確度と精度
スペック
1PPS accuracy
< ±50ns
1PPS stability 15ns (1σ)
※アンテナケーブルのディレイ、1PPSケーブルのディレイにより確度はずれます

## Slide 7: 時刻の種類
時刻の種類 | 説明 | 管理者
TAI | International Atomic Time（国際原子時）． 原子時計によって刻まれる時刻系． | 国際度量衡局 （BIPM）
UTC | Coordinated Universal Time（協定世界時）． TAIと整数秒の時刻差をもつ時刻系． 地球の自転に基づく時刻系との差が0.9秒以上にならないよう， TAIに対して1秒単位で調整している．この「1秒単位で調整する作 業」が「うるう秒」である． また，リアルタイムでUTCを刻む時計はなく，UTCの決定結果は，1 週間～1ヵ月後に公表される． | 国際度量衡局 （BIPM）
UTC(機関名) | 各国が標準時を提供するために維持・管理しているUTC． 各機関は，UTCと同期したUTC(xxx)を刻む時計を維持している． | 各国の機関
UTC(USNO) | 米国海軍天文台（USNO）が維持・管理しているUTC． | 米国
GPS Time | GPSのシステム時刻．1980年1月6日 0:00:00 (UTC)を起点とし， UTC(USNO)と同期する時刻．うるう秒の処理はされない． | 米国
UTC(NICT) | 情報通信研究機構（NICT）が維持・管理しているUTC． | 日本
QZSS Time | QZSSのシステム時刻．1980年1月6日 0:00:00 (UTC)を起点とし， UTC(NICT)と同期する時刻．うるう秒の処理はされない． | 日本

## Slide 8: 1衛星しか見えなくても大丈夫
位置・速度・時刻を計算する
４つの衛星
時刻を計算する
１つの衛星
最初は４つの衛星で自分の固定された位置を計算し 位置が求まったら、時刻だけを計算するモードへ 自動的に移行する
１個の衛星受信でも正確な時刻が得られる

## Slide 9: TRAIM機能
計算に使用するには不適切な衛星を判定し、検知・排除する機能
不適切な衛星 ＝ 衛星の故障など
３つ以上の衛星が見えている条件で
多数決で不適切な衛星判別する
2016年1月26日、タイミング業界に激震
GPS衛星が不正確な情報を送信したことにより 一部の受信機で時刻が13マイクロ秒のずれが発生
BBCのデジタルラジオで被害

## Slide 10
導入例
地震計
タイムサーバー
携帯電話基地局
光の点滅の同期などの用途では、 ナノ秒は不要
航空障害灯
矢羽根

## Slide 11
地震計
４つの主要な地震計ネットワークで導入 Hi-net（高感度地震観測網）
KiK-net（基盤強震観測網） F-net（広帯域地震観測網） K-NET（強震観測網）
地震計

## Slide 12: 携帯電話基地局
TD-LTEでは、上りリンクと下りリンク間の干渉を防ぐため
基地局間で同期を取る必要がある
3.5GHzのTD-LTEにおいては
隣接する他通信事業者への干渉を回避するため
通信事業者間でも同期を取っている

## Slide 13: GF-87
基準周波数発生器
時刻データ
2018年7月26日10時59分58秒
2018年7月26日10時59分59秒
2018年7月26日11時00分00秒
:
１秒パルス（1PPS）
サイン波（10MHz）
データ出力
パルス出力
周波数出力

## Slide 14: GNSS周波数発生器
非常に正確な1PPSと
非常に正確な10MHzを出力
GNSSを受信する条件で、原子時計と同じ精度
GNSS
＋ TCXO
（温度保証型水晶発振器）
GNSS
＋ OCXO
（高精度水晶発振器）
GNSS
＋
原子発振器
（ルビジウム）

## Slide 15: 0衛星でも時刻が正確
ホールドオーバー機能
GNSS衛星が見えていれば高精度
GNSS衛星が見えなくてもOCXOで高精度を維持
ただし、時間の制約あり（24時間）
ここでアンテナ断
衛星数は０個
24時間後も
1.5マイクロ秒以内

## Slide 16: ホールドオーバー機能の役割
万が一GNSSアンテナが故障しても
24時間は時刻精度を維持し サービスに障害を出さない

## Slide 17
導入例
さまざまな無線装置へ導入
GF-8701
GF-8702
GF-8703
GF-8704
GF-8705
テレコム
パブリックセーフティ
テレコム
計測器
V2X（路車間通信）
放送
GF-8048

## Slide 18: 地上デジタル放送
GPSアンテナ
GPS/Rb周波数発生器
地デジ送信機
地上デジタル送信設備共通仕様書
オレンジブックの仕様策定に協力
NHKと民放各社で導入

## Slide 19: SFNで周波数を有効利用
放送業界が定める送信周波数の偏差（許容されるズレ量）
アナログ放送 デジタル放送
120Hz
0.2Hz

## Slide 20: FM同期放送

## Slide 21: パブリックセーフティ
列車無線
2022年11月30日のスプリアス規制強化に対応するため設備を更新
消防無線・警察無線・防災無線 などでもGNSS同期を導入
デジタル化のメリット
チャンネル数増加 クリアな音声
データ通信可能
GNSSの役割
高精度な同期によって、
・無線帯域の有効活用
・基地局間の干渉防止

## Slide 22: 携帯電話基地局
3G | CDMA2000 | ±10 マイクロ秒
4G | WiMAX TD-LTE | ±8 マイクロ秒 ±1.5マイクロ秒
要求精度はだんだん厳しく

## Slide 23
スモールセル
アーバンキャニオン
マクロセル
設置環境
オープンスカイ
設置場所はだんだん厳しく

## Slide 24: ネットワーク同期
± 1.5マイクロ秒
±100ナノ秒

## Slide 25
広がる用途
V2X
5G

## Slide 26: 202X年～
V2X
V2X
国内では760MHzでサービス提供中 路側機は信号機に設置
2015年～
セルラーV2X
4Gや5Gの技術を使っておこなうV2X
過酷アーバンキャニオン
準オープンスカイ
オープンスカイ
アーバンキャニオン
路側機側にGNSSを搭載 無線通信の同期に使用
想定される環境
来たる自動運転において
道路上の重要な通信インフラ

## Slide 27: 5G基地局

## Slide 28: オープンスカイからアーバンキャニオンへ

## Slide 29: アーバンキャニオン対策
GNSSが見えない時間帯を補う技術
衛星選択アルゴリズム
QZSSの利用

## Slide 30
通信インフラでのGNSS利用が定着
通信の高度化で、タイミング同期の重要性が増している
要求精度は、マイクロ秒からナノ秒の桁へ
使用環境は、オープンスカイからアーバンキャニオンへ
極限まで衛星を絞って選択することが、精度を向上する上で有効 ここでQZSSの可視衛星が1機でも2機でもあると大変ありがたい
アーバンキャニオンでQZSSの役割は極めて重要