## Slide 1
GNSS時刻同期の原理 (参考）
JAXA」資料より抜粋
① 衛星～受信機間の距離（疑似距離）を測定
② 衛星を出発した時刻と受信機が受信した時刻に時間差を計測
することで疑似距離が得られる。
③ GNSS衛星側は原子時計が搭載され、常に高精度に保たれて
いる。
③ 受信機の時計は、安価なクロックであり、衛星時刻と同期し
ていない。解を解いて、クロックを同期させる。
3次元位置⇒4つの衛星の疑似距離（X,Y,Z,t)
2次元位置⇒3つの衛星の疑似距離（X,T,t)
上記の方程式を解くために、時間（ｔ）も未確定要素として
含まれ、解を解くことで（ｔ）が確定。
④ クロック同期後は、時刻を得るためには１衛星のみ利用
⑤ GNSS受信機からは、PPS(パルス）信号出力＝衛星同期タイミング

## Slide 2
時刻ユーザーへの信頼性・担保性を提供する仕組み
タイムスタンプは、タイムスタンプに刻印されている時刻以前にその電子文書が存在していたこと(存在証明)と、その時刻以降、当該文書が改ざんされていないこと(非改ざん証明)を証明するもの
電子文章の存在証明の仕組み
タイムスタンプ
みちびき信号の信頼性を担保する仕組み
ユーザーは、みちびき信号を受信して、高精度時刻・タイミング
を得ます。このような利用形態に対しての信頼性および担保性を提供できる仕組みが必要です。
仕組み構築が急務

## Slide 3
みちびき利用の高精度時刻利用 仕組み案
UTC(NICT)
各国標準時刻機関
GPS TIME
時刻比較
時刻比較データ
時刻比較
各国標準時刻機関
各国標準時刻機関
国際度量衡局 (BIPM)
UTCの決定
最上位の時刻サーバは、GPS参照
QZSS TIME
相互運用
JST/UTCの決定
世界の時刻基準
時刻精度が担保された
仕組みでの利用が需要
●衛星信号利用の標準化
●常時モニターによる
インテグリティシステム
●利用ガイドラインなど指針
世界の時刻基準と連携
GNSS出力による高精度時刻
みちびき利用の担保
時刻の決定
みちびき 利用の意義
（GNSS受信機出力）

## Slide 4
屋内空間でも同じ高精度時刻利用
準天頂衛星信号利用を屋内でも容易に
利用に可能にする技術（iPNT)

## Slide 5
本提案の将来の在り方
QZSS
GPS
１PPS/TIME
QZSS
Based 1PPS
GPS
Based 1PPS
時刻・タイミング
比較システム
１PPS/TIME
GLONASS
Galileo
Beidou
・ユーザー利用のQZSS信号の健全性確認
・健全性確認手法と仕組みの検討
・ユーザーへ利用精度の担保と情報提供
その為の仕組み構築
GNSS時刻利用検討会(仮）の検討
・インテグリティーモニター手法確立
・モニターサイトの配置
・みちびき利用時刻の管理・運用の仕組み
＝情報提供センターの役割
みちびきの高精度時刻利用の積極的推進策
インテグリティモニター
みちびき時刻利用の担保・保証
しくみの構築

## Slide 6
本提案
QZSS
GPS
１PPS/TIME
時刻・タイミング
比較装置
１PPS/TIME
信号分配器
GNSSアンテナ
GNSS受信機（QZSS受信）
GNSS受信機（GPS受信）
分配器からの
ケーブル長は同じ
データ
標示装置
周波数発生器
１０MHｚ
受信機端での時刻比較の有効性の確認
みちびき信号を利用した高精度時刻利用
における普及面から見た検討
①
②

## Slide 8
ブロックチェーン
スマートシティー
スマート工場
ビル耐震モニター
安心安全 APP
共通時刻基盤
APP
順序性の担保
電力
デジタルグリッド関連
通信
次世代通信での高精度同期
IoT
事業化検討G
実験実施G
衛星信号 IM検討
屋内IPNT IM検討
リアルタイム
モニターシステム構築
IPNTのインテグリティ
モニター手法検討
事務局社）屋内情報サービス協会
平成30年度 実施体制
IPNメーカー
GNSSメーカー
TV放送機器関係者
オブザーバー 国関係
準天頂衛星関係

## Slide 9
平成30年度 以降の実施体制
目的 ：時刻同期におけるみちびき利用の促進＝QZSS TIMEモニター
平成30年度
平成3１年度
平成3２年度
平成3３年度
・技術検証
・みちびき
時刻利用検討
・シームレス
TIME モニターシステム
・みちびき信号利用の
担保・認証ついての検討会
(仮）みちび
高精度時刻利用センター
検討結果
提供・協力
みちびき運用と連動した
国が関与した組織

## Slide 10
高精度時刻同期はだれが必要なのか？
大容量・低遅延の次世代通信を実現する為、１マイクロ秒以下の同期が必要。
すべての基地局には、GNSS受信機が内臓されています。たくさんの小型基地局が必要な屋内の対策が課題です。
建物
健全性モニタ
エッジコンピューティング
５G
様々なセンサーがビル内に設置されます。特に地震大国の我が国では、耐震対策を施したビルが
増加しています。現在、過去の振動センサーによる変位データによるビルの健全性を示す情報提供
は、借主、投資家に対して非常に重要。層間変位を計測するために時刻同期は必須。
次世代放送
スマート工場
スマートグリッド
決済
高頻度取引
ブロックチェーン
IOT
センサーデータは、<時刻＞＜ID><データ＞で構成されています。大量のデータが集約される
Bigdataでのデータスクリーニングでは、ばらばらな時刻の整流化に膨大な時間を要しています。
異なるメーカー間、事業所間、装置間での頻繁なデータのやり取りが、これからの「つながる工場」
で行われていきます。時刻精度は必要範囲に幅がありますが、その共通時刻の利用についての
決まり事がありません。
証券取引の分野では、GPS時刻を利用した動きが活発化しています。ブロックチェーン技術も
改ざん防止などセキュリティー強化の目的での導入が始まっています。ここでもそれそれのブロックや
端末が「おれおれ時間」になっていることから、時刻利用についてのガイダンス、第三者担保機関の
出現が待ち望まれています。
Notes: ５Gの通信では高精度時刻が必要なことを説明しましたが、他の分野でも高精度時刻になってきています。
モノ・コトが繋がるIoTでは、
多種多様な膨大なセンサーデータを収集して、解析し、見える化し、使える化することがIoTの中で重要な部分です。そのデータの3大要素は 【ID】・【時間】・【データ】です。データ解析の７０％以をバラバラな時間をそろえる作業が行われています。

## Slide 11
ITU-T定義の高精度時刻同期レベル
図を変更
Notes: すべてのモノがネットワークに繋がる時代ですが、
つなげる為の通信は、５Gが主体となります。５Gでは、
大容量・低遅延の次世代通信を実現する為、１マイクロ秒以下の同期が必要。
すべての基地局には、GNSS受信機が内臓されています。たくさんの小型基地局が必要な屋内の対策が課題です。

## Slide 13
高精度時刻同期市場
Society 5.0 主要産業分野 | NEEDS のキーワード | 必要度 |  |  | 「屋内高精度位置・時刻インフラ」に 期待する効果
 |  | 時刻同期 | 屋内位置 | 時空ID | 
高精度時刻・同期有望市場 |  |  |  |  | 
通信 （短期） | 次世代通信５G屋内対策 | ◎ |  |  | 地下街，ビル内でも“5G通信”の恩恵をフルに受けられる
放送 （短中期） | 放送（４K/8K放送、信号同期、オンデマンド） | ◎ |  |  | 電波による送信とネット配信のハイブリッド放送の普及加速
スマート工場 （短期） | スマートファクトリ 装置連携 | ◎ | 〇 |  | 異なる機器・装置間の連動では共通の高精度時刻が鍵！
IoT（短期） | センサー情報 | ◎ | 〇 | 〇 | IoT情報「いつ、何が、どのように」時刻は、共通情報！ 高度な時刻管理は、高度な分析が可能になる。
電力（長期） | スマートグリッド | ◎ |  |  | 電力供給・利用の高度化：電力デジタル化での同期が鍵！
金融（短期） | 金融取引（為替・証券・ブロックチェーン） | ◎ |  |  | スマホ等を使った取引が、個人でも素早く・安全・確実にできるようになる。
位置情報×時刻 有望市場 |  |  |  |  | 
防災（短期） | 地下街・施設災害情報 日本版E911 | 〇 | ◎ |  | 災害時でもQZSSからの災害情報に連携した施設毎の避難情報他を送信できる位置情報インフラとなる。
IoT（短期） | IoT・ビックデータ | 〇 | 〇 | 〇 | 屋内，機器内などでセンシングされたデータをより高度な 処理・分析ができるようになる。
スマートシティ （短期） | オフィスジオフェンス バーチャルシンガポール | 〇 | ◎ | 〇 | リアル都市とセンサーデータのサイバー都市がリアルタイム に連動する未来都市が始まっている。

## Slide 14
有望 市場
IoT
スマートシティ
スマート工場
次世代通信
エッジコンピューティング
ブロックチェーン（証明）
電力（スマートグリッド）
施設安全・メンテナンス
位置 時刻
ジームレス高精度時刻
インフラ
みちびき